Электронный звукоимитатор «ЕГЕРЬ - РЯБЧИК»

Комплектация

- Электронный звукоимитатор «Егерь-Рябчик»

- Инструкция по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед началом эксплуатации электронного звукоимитатора «Егерь-Рябчик» (далее – изделие) необходимо изучить настоящую инструкцию.

- Не  допускать смены полярности при установке элементов питания в изделие.

- Не рекомендуется использовать в  изделии элементы питания отличные от указанных в настоящей инструкции.

- Не прилагайте чрезмерные усилия к органам управления (кнопкам, регулятору).

- Не допускайте попадания воды внутрь изделия, это приведет к выходу его из строя!

- Не разбирайте изделие, Вы можете легко повредить электронные компоненты.

- При воспроизведении голосов не направляйте изделие на себя и на близстоящих людей и животных во  избежание повреждения или ослабления функции органов слуха.

- В соответствии с действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации при отлове и (или) отстреле охотничьих животных запрещается применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, охоты в целях регулирования численности, а также охоты на волков, шакалов и ворон (серой, черной и большеклювой), в случае отнесения последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам.

Органы управления

- Кнопка питания

- Регулятор громкости

- Кнопки голосов

- Излучатель

НАЗНАЧЕНИЕ.

Электронный звукоимитатор «Егерь-Рябчик» предназначен для имитации звуков рябчиков при подготовке к охоте, экологических исследованиях, фото или видеосъемке птиц.

Звукоимитатор синтезирует звуки из набора данных, записанных в электронную память.

Имеющаяся в устройстве сменная карта памяти хранит 14 записей.

Номера с 1 по 5 – петушки.

Номера с 6 по 10 – курочки.

Номер 11 – чирик-чирик (тот звук, который рябчик издает когда подлетел, чтобы пообщатся)

Номера с 12 по 14 – молодые петушки.

Номера 1 и 6 – с паузой в 20 секунд. При длительном нажатии манок будет воспроизводить рябчика с паузой в 20 секунд

Номер 4 и 9 – голоса с эхом. Голос 4 соответствует голосу 3 но с эхом, а голос 9 соответствует голосу 8 но с эхом.

Первоначальный набор записей записывается в установленную на предприятии-изготовителе карту. Пользователь может, воспользовавшись услугами квалифицированных специалистов специализированных ремонтных организаций, вместо неё установить собственную карту с собственными записями в форматах доступных устройству (.wav, .mp3), которые будут воспроизводиться по номерам кнопок в порядке внесения записей на вставляемую карту памяти.

Кратковременное нажатие на одну из кнопок с 1 по 14 приведет к одноразовому воспроизведению соответствующей записи (длительное нажатие приведет к непрерывному воспроизведению, для рябчиков непрерывное воспроизведение не требуется, из этого режима можно выйти, нажав кратковременно любую из соседних кнопок)

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Питание изделия осуществляется от 2-х элементов формата АА. Устойчивая работа звукоимитатора может быть обеспечена только при использовании щелочных (алкалиновых) элементов питания или металл-гидридных аккумуляторов.

Кнопка вкл./выкл. питания находится сбоку прибора. О включенном питании сигнализирует горящий светодиод на верхней панели. При переходах с места на место питание следует выключать в целях экономии заряда батарей.

Применение солевых («обычных») батарей нежелательно. Готовясь к использованию звукоимитатора желательно иметь с собой полностью заряженные запасные  элементы.

Батарейный отсек расположен за задней крышкой изделия. Крышка открывается сдвигом при лёгком нажатии на рифлёную площадку. Применение чрезмерных усилий при открывании крышки недопустимо. Элементы питания вставляются в отсек МИНУСОВЫМИ ВЫВОДАМИ К КОНТАКТНЫМ ПРУЖИНАМ.

КАК РАБОТАТЬ С УСТРОЙСТВОМ

- Установите элементы питания в отсек на задней стенке.

- Нажмите кнопку питания сбоку звукоимитатора, при этом должен загореться светодиод на верхней панели.

- Однократным кратковременных нажатием одной из кнопок верхней панели начните воспроизведение одной из 14 фонограмм. Громкость звучания меняется поворотом регулятора на верхней панели напротив светодиода. Чем меньше громкость, тем чище звук.

- По окончании фонограммы устройство готово к воспроизведению следующей.

- По окончании сеанса общения с рябчиком выключите питание с целью экономии заряда батарей.

Список голосов по порядку воспроизведения:

- Самец с паузой					8.     Самка

- Самец						9.     Самка с эхом

- Самец						10.   Самка старая

- Самец с эхом (для обмана сидящих рядом)	11.   Чирик – чирик

- Самец						12.   Отзыв

- Самка с паузой					13.   Интерес

- Самка						14.   Интерес

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО»Торговыйй дом Егерь» гарантирует исправную работу изделия при отсутствии механических повреждений и попадания воды внутрь корпуса.

Гарантия на батарею питания не распространяется.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Торговый дом Егерь», Адрес почтовый для переписки 119119, Москва, Ленинский пр-кт, дом 42, ТД Егерь

Тел.8(495)5148403

email: egertd@yandex.ru

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи ______________

Продавец  _________________